## Slide 1
KỸ THUẬT · BÀI L19
Transistor cho người mới: hình dạng, ký hiệu và dòng điện
Một linh kiện ba chân làm sao vừa khuếch đại tín hiệu, vừa đóng ngắt được dòng điện lớn?
Base / Gate
Collector / Drain
Emitter / Source
B
C
E

## Slide 2
Transistor: tay van nhỏ điều khiển dòng điện lớn
Tay van nhỏ = cực điều khiển (Base / Gate)
xoay nhẹ
Nước vào = dòng chính vào (Collector / Drain)
Nước ra = dòng ra (Emitter / Source)
Xoay nhẹ tay van, dòng nước lớn đổi theo
Transistor là linh kiện bán dẫn ba chân: tín hiệu nhỏ ở cực điều khiển quyết định dòng điện lớn giữa hai cực còn lại [S1]. Nó khuếch đại tín hiệu hoặc đóng/ngắt như công tắc điện tử [S1][S3]. Giống một van nước: xoay nhẹ tay van, dòng nước lớn đổi theo [S4]. Bài này đi qua NPN, PNP, MOSFET kênh N, kênh P và JFET.
Điều khiển: Base (BJT) hoặc Gate (FET), màu cam
Dòng vào: Collector hoặc Drain, màu xanh dương
Dòng ra: Emitter hoặc Source, màu xanh lục
Nguồn: [S1] [S3] [S4]
Multiple-report · L19 · 02/18

## Slide 3
Bản đồ phân loại: BJT, MOSFET và JFET
Transistor
BJT
điều khiển bằng dòng Base
FET
điều khiển bằng điện áp Gate
MOSFET
bật khi VGS vượt Vth
JFET
thường dẫn khi VGS = 0
NPN
PNP
Kênh N
Kênh P
Kênh N
Kênh P
Nguồn: [S1] [S2] [S3] [S4]
Multiple-report · L19 · 03/18

## Slide 4
Hình dạng thực tế: các kiểu vỏ hay gặp
TO-92 và SOT-23
TO-92 là viên nhựa ba chân thẳng hàng (2N3906); SOT-23 là vỏ dán, nhỏ nhất trong ảnh
TO-220
tai kim loại bắt tản nhiệt
D2PAK
vỏ công suất dạng dán; que diêm làm thước đo
Thứ tự chân: mỗi loại một kiểu, xem datasheet
2N3906 in:
E
B
C
IRLZ24N (TO-220):
G
D
S
Hình: Mister rf, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons [S12]; Axel Richter, Unsplash License (cắt từ ảnh) [S18]; CyrilB, GFDL và CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons [S13]
Nguồn: [S1] [S8] [S9] [S10] [S12] [S13] [S18]
Multiple-report · L19 · 04/18

## Slide 5
BJT NPN: dòng Base nhỏ mở dòng Collector lớn
B
C
E
IB
VBE ≈ 0,6 V (nhiều giáo trình làm tròn 0,7 V)
Base (B)
cực điều khiển, màu cam
Collector (C)
dòng chính vào, xanh dương
Emitter (E)
dòng ra, mũi tên chỉ ra ngoài, xanh lục
NPN bật bằng dòng chảy vào Base. Khi VBE vượt khoảng 0,6 V (nhiều giáo trình làm tròn 0,7 V) [S5], dòng chính chảy từ Collector sang Emitter; dưới ngưỡng thì ngắt. Mẹo nhớ: mũi tên NPN "không chỉ vào trong" [S5]. Ảnh: BC547, vỏ TO-92 [S11].
Hình: Suyash Dwivedi, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons [S11]
Nguồn: [S5] [S11]
Multiple-report · L19 · 05/18

## Slide 6
NPN: IB nhỏ điều khiển IC lớn
B
C
E
+V
Tải: LED hoặc relay
RB
tín hiệu từ vi điều khiển
IB (nhỏ)
IC
IE
IB nhỏ chảy vào Base (mũi tên cam mảnh)
IC lớn chảy từ Collector sang Emitter (mũi tên xanh dương đậm)
IC ≈ β × IB trong vùng khuếch đại
IE = IC + IB: cả hai dòng ra khỏi Emitter
Ví dụ giả định: β = 100, IB = 1 mA cho IC = 100 mA
Nguồn: [S2] [S5]
Multiple-report · L19 · 06/18

## Slide 7
BJT PNP: ngược chiều NPN, kéo Base xuống để bật
B
C
E
+V
Tải
RB
kéo xuống thấp để bật
IB (ra)
IE
IC
Mũi tên ở Emitter chỉ vào trong
Dòng chính chảy từ Emitter sang Collector
Bật
kéo Base thấp hơn Emitter khoảng 0,6 V
PNP là bản đảo cực của NPN [S5]. Emitter nối nguồn dương, dòng chính chảy từ Emitter sang Collector, dòng Base chảy ra khỏi Base. Kéo Base thấp hơn Emitter khoảng 0,6 V thì bật; đưa Base về điện áp Emitter thì tắt [S5]. Ảnh: 2N3906, vỏ TO-92 [S12].
Hình: Mister rf, CC BY-SA 3.0 (cắt từ ảnh), Wikimedia Commons [S12]
Nguồn: [S5] [S12]
Multiple-report · L19 · 07/18

## Slide 8
MOSFET kênh N: điều khiển bằng điện áp, gần như không tốn dòng Gate
G
D
S
VGS = điện áp giữa Gate và Source; bật khi VGS > Vth
VGS
Gate (G)
cổng cách điện, màu cam
Drain (D)
dòng vào, xanh dương. Source (S): dòng ra, xanh lục
Bật khi VGS > Vth (Gate dương hơn Source)
Ở DC gần như không có dòng Gate; cổng vẫn có điện dung
Hình: Retired electrician, CC0, Wikimedia Commons [S15]
Nguồn: [S3] [S15]
Multiple-report · L19 · 08/18

## Slide 9
N-MOSFET làm công tắc phía thấp (low-side)
G
D
S
+V
Tải: LED, relay, van
RG
điện áp từ vi điều khiển
RGS
IG ≈ 0 ở trạng thái tĩnh
ID
ID
Source nối đất; tải nối giữa nguồn dương và Drain
VGS > Vth: kênh hình thành, dòng ID chảy từ Drain sang Source
Gate điều khiển bằng điện áp, qua một điện trở nhỏ
Điện trở kéo xuống giữa Gate và Source giữ MOSFET tắt khi để hở
Chọn loại logic-level nếu điều khiển bằng 3,3 V hoặc 5 V
Nguồn: [S3] [S10]
Multiple-report · L19 · 09/18

## Slide 10
MOSFET kênh P: bật khi VGS âm, hợp làm công tắc phía cao
IRFI9540: kênh P, cùng vỏ TO-220 fullpak với IRFIBC30 (kênh N); chỉ mã ghi trên thân phân biệt được
G
D
S
+V
Tải
RG
kéo xuống thấp để bật
RGS
ID
ID
Mũi tên trên đường Source chỉ ra ngoài
Dòng ID chảy từ Source sang Drain
Bật khi Gate thấp hơn Source quá |Vth|
MOSFET kênh P là bản đảo cực của kênh N [S3]. Source nối nguồn dương, Drain nối tải. Kéo Gate thấp hơn Source quá ngưỡng thì bật (VGS âm); đưa Gate về điện áp Source thì tắt. Ảnh: IRFI9540, vỏ TO-220 fullpak [S14].
Hình: Retired electrician, CC0, Wikimedia Commons [S14]
Nguồn: [S3] [S14]
Multiple-report · L19 · 10/18

## Slide 11
Cấu trúc bán dẫn: kênh N dẫn bằng electron, kênh P dẫn bằng lỗ trống
Kênh N
VGS dương: kéo electron lên mặt
N+
N+
Gate
S
D
G
Đế loại P
−
−
−
−
−
−
electron chạy từ Source đến Drain; dòng quy ước chảy D → S
Kênh P
VGS âm: kéo lỗ trống lên mặt
P+
P+
Gate
S
D
G
Đế loại N
+
+
+
+
+
+
lỗ trống chạy từ Source đến Drain; dòng quy ước chảy S → D
Kênh N dẫn bằng electron · Kênh P dẫn bằng lỗ trống (hole)
Nguồn: [S3]
Multiple-report · L19 · 11/18

## Slide 12
JFET: thường dẫn, bóp kênh bằng điện áp Gate
G
D
S
JFET kênh N (mũi tên ở Gate chỉ vào kênh)
VGS = 0: ID lớn
VGS âm: ID giảm đến 0
Điều khiển bằng điện áp, không cần dòng phân cực
Thường dẫn khi VGS bằng 0
Gate phân cực ngược làm kênh bị bóp; đến pinch-off thì ngừng dẫn
Kênh N
mũi tên ở Gate chỉ vào kênh; trở kháng vào lớn
Hình: Euler666, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons [S16]
Nguồn: [S4] [S16]
Multiple-report · L19 · 12/18

## Slide 13
BJT và MOSFET: năm tiêu chí so sánh
Tiêu chí
BJT
MOSFET
Điều khiển bằng
dòng Base
điện áp Gate
Trở kháng vào
thấp hơn, cần dòng Base
rất cao ở DC
Tốc độ chuyển mạch
chậm hơn
nhanh, đơn cực (MOSFET công suất)
Tổn hao
sụt áp VCE(sat)
điện trở RDS(on)
Ứng dụng
khuếch đại tín hiệu nhỏ
công tắc công suất, động cơ, CMOS
Nguồn: [S2] [S3] [S5] [S6] [S10]
Multiple-report · L19 · 13/18

## Slide 14
Bảng ký hiệu bốn loại chính: chiều mũi tên và chiều dòng điện
B
C
E
dòng
NPN
Mũi tên ở Emitter chỉ ra ngoài
Dòng C → E
Bật: Base cao hơn Emitter ~0,6 V
B
C
E
dòng
PNP
Mũi tên ở Emitter chỉ vào trong
Dòng E → C
Bật: Base thấp hơn Emitter ~0,6 V
G
D
S
dòng
N-MOS
Mũi tên chỉ vào kênh
Dòng D → S
Bật: VGS > Vth (dương)
G
D
S
dòng
P-MOS
Mũi tên chỉ ra khỏi kênh
Dòng S → D
Bật: VGS âm, dưới −|Vth|
Nguồn: [S3] [S5]
Multiple-report · L19 · 14/18

## Slide 15
Đo transistor bằng đồng hồ vạn năng (thang diode)
sụt áp thuận
diode
B
C
E
Que đỏ (+) ở Base; que đen (−) lần lượt ở Collector rồi Emitter
1
NPN: que đỏ vào Base, que đen vào Collector rồi Emitter: hiện sụt áp thuận
2
Đảo que, và giữa Collector với Emitter ở cả hai chiều: báo hở (OL)
3
PNP: kết quả đảo lại, que đen vào Base thì hai mối nối dẫn
4
MOSFET: Gate báo OL; Drain–Source đọc như diode thân; xả tĩnh điện trước khi đo
Nguồn: [S5]
Multiple-report · L19 · 15/18

## Slide 16
Ứng dụng: từ công tắc nhỏ đến bộ điều khiển ô tô (ECU)
Bo mạch bộ điều khiển Renault: transistor NPN BCP56-16 vỏ SOT-223
+V
Vra
Vào
PMOS ở trên + NMOS ở dưới
Công tắc
LED, relay, van; khuếch đại tín hiệu
CMOS = NMOS + PMOS; cầu H cho động cơ
ECU
mạch điều khiển kim phun, relay, van
Transistor là công tắc cho LED, relay, van và là bộ khuếch đại [S5]. CMOS ghép PMOS với NMOS thành cổng logic [S6]; cầu H cho động cơ quay hai chiều [S5]. ECU có mạch điều khiển kim phun, relay, van [S7]; bo Renault trong ảnh có NPN BCP56-16 vỏ SOT-223 [S17].
Hình: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons [S17]
Nguồn: [S5] [S6] [S7] [S17]
Multiple-report · L19 · 16/18

## Slide 17
Cheat sheet và năm câu hỏi tự kiểm tra
Cheat sheet
NPN: IB vào, VBE ≈ 0,6 V, IC = β·IB, dòng C → E
PNP: IB ra, Base thấp hơn Emitter, dòng E → C
N-MOS: bật khi VGS > Vth, gần như không có IG, dòng D → S
P-MOS: bật khi VGS âm, dòng S → D
JFET: thường dẫn khi VGS = 0, VGS ngược chiều bóp kênh
Tự kiểm tra
1
Điều kiện giữa Base và Emitter để NPN silicon bắt đầu dẫn là gì?
2
NPN có β = 200, IB = 0,5 mA: IC và IE bằng bao nhiêu?
3
N-MOSFET làm công tắc low-side: tải nối ở đâu, Gate cần điều kiện gì?
4
Muốn bật P-MOSFET làm công tắc high-side, Gate phải ở mức nào so với Source?
5
Vì sao khi VGS = 0, JFET dẫn còn MOSFET tăng cường thì không?
Nguồn: [S2] [S3] [S4] [S5]
Multiple-report · L19 · 17/18

## Slide 18
Nguồn tham khảo
S1
Wikipedia, Transistor
S2
Wikipedia, Bipolar junction transistor
S3
Wikipedia, MOSFET
S4
Wikipedia, JFET
S5
SparkFun, Transistors (tutorial)
S6
Wikipedia, CMOS
S7
Wikipedia, Electronic control unit
S8
Wikipedia, Small-outline transistor
S9
Wikipedia, TO-220
S10
Wikipedia, Power MOSFET
S11
Suyash Dwivedi, ảnh BC547, CC BY-SA 4.0
S12
Mister rf, ảnh 4 transistor, CC BY-SA 3.0
S13
CyrilB, ảnh D2PAK, GFDL và CC BY-SA 3.0
S14
Retired electrician, IRFI9540, CC0
S15
Retired electrician, IRFIBC30, CC0
S16
Euler666, ảnh JFET, CC BY-SA 3.0
S17
Raimond Spekking, bo Renault, CC BY-SA 4.0
S18
Axel Richter, ảnh MOSFET TO-220, Unsplash License
Multiple-report · L19 · 18/18